## Slide 1: 1차 프로젝트 - AGV
< SybchroBots >

## Slide 2
< 1차 프로젝트 - myAGV 패키지 구조 >
Raspberry Pi 4G – Pi2
Raspberry Pi 4G – Pi1
PC
< AGV >
< 추가 SBC >
< 듀얼 부팅 >
LAN 통신
WIFI 통신
공통 사항 : Linux ROS1 20.04 Noetic
IP
10.0.0.2 (유선) Ethernet
172.30.1.55 (무선)
IP
10.0.0.1 (유선) Ethernet
172.30.1.10 (무선)
IP
172.30.1.85 (무선)
SLAM 및 Navigation
Camera
Vision

## Slide 3
< 1차 프로젝트 - myAGV 패키지 구조 상세 설계 >
- 시스템 개요 -
[ AVG 본체 SBC (Pi 4GB) ]
[ 확장 SBC (Pi 4GB) ]
[ PC (AI 처리) ]
Ros1_ws1/src
myagv_bringup/
myagv_control/
myagv_sensor/
myagv_teleop/
launch/base_hw.launch
launch/sensors.launch
config/robot.yaml
src/motor_controller.py
src/lider_pub.py
src/camera_pub.py
src/imu_pub.py
src/key_control.py
# 하드웨어 통합 실행 (Launch 중심)
역할 : 실제 센서/모터 하드웨어 데이터 및 비전 처리 를 ROS Topic으로 송출
# 모터 제어, 직진/회전 노드
# 카메라, LiDAR, IMU 등 센서
# 키보드 제어
myagv_vision_sub/
src/vision_subscriber.py
config/vision_param.yaml
# AGV 카메라 영상 수신 + 전처리

## Slide 4
- 시스템 개요 -
[ AVG 본체 SBC (Pi 4GB) ]
[ 확장 SBC (Pi 4GB) ]
[ PC (AI 처리) ]
Ros1_ws2/src
myagv_slam/
myagv_navigation/
myagv_network/
launch/gmapping.launch
launch/hector.launch
launch/amcl.launch
src/nav_controller.py
launch/sync.launch
src/sycn_node.py
# SLAM 맵 작성
역할 : AGV SBC의 Topic들을 Subscribe하여 지도 작성(SLAM), Navigation 담당
# Localization + path planning
# SBC 간 통신 관리
< 1차 프로젝트 - myAGV 패키지 구조 상세 설계 >

## Slide 5
- 시스템 개요 -
[ AVG 본체 SBC (Pi 4GB) ]
[ 확장 SBC (Pi 4GB) ]
[ PC (AI 처리) ]
Ros1_ws3/src
vision_ai_inference/
models/
direction_model.pt
model_loader.py
image_subscriber.py
inference_node.py
utils.py
# 사전 학습된 모델
역할 : 미리 학습된 모델을 이용해 “왼쪽 / 오른쪽“ 판단만 수행
# threshold, model_path 등
src/
config/
launch/
model_param.yaml
vision_inference.launch
# 모델 불러오기
# 이미지 구독
# 추론 및 결과 퍼블리시 # 전처리, 후처리
< 1차 프로젝트 - myAGV 패키지 구조 상세 설계 >